浅析曼过龙水库除险加固大坝防渗墙技术

摘 要：曼过龙水库位于勐腊县勐捧镇的西南方向，与勐腊县相距65N，其除险加固大坝的具体坐标为东经101°09′55″、北纬21°24′10″。曼过龙水库始建于1996年末，建设过程耗时一年，1997年开始进行蓄水。曼过龙水库属于小型水库，其总库容为101.7万m2。大坝坝体采用防渗墙技术进行除险加固处理，防渗底界应伸入基岩1m，两岸端点应与最高库水位等高的地下水位衔接。大坝无需培厚，上游坝坡坡面覆盖混凝土预制盖板，下游坝坡采用草皮护坡，后坝坡坡脚处设置有排水装置。曼过龙水库除险加固大坝防渗墙技术施工流程简便、施工效果良好。

关键词：曼过龙水库；除险加固；大坝；防渗墙

1 工程概况

曼过龙水库位于勐腊县勐捧镇的西南方向，与勐腊县相距65N，其除险加固大坝的具体坐标为东经101°09′55″、北纬21°24′10″。曼过龙水库始建于1996年末，建设过程耗时一年，1997年开始进行蓄水。曼过龙水库属于小型水库，其总库容为101.7万m2。根据设计，曼过龙水库大坝可控制上游径流面积达到3.10km2，可以满足下游流域4000亩的农田灌溉需求，也是勐润片区五千多人口的用水来源。曼过龙水库还具有较强的防洪功能，能够对下游的城镇、公路、农场、村寨等进行有效的保护。

曼过龙水库是一座综合性的水库，其功能兼具蓄水、灌溉、防洪、泄洪、提供应用水源等。其中，灌溉是曼过龙水库最主要的功能。曼过龙水库大坝为均质土坝，坝顶高程为638.0m，最大坝高23m，坝顶长136m，坝顶宽4m。上游坝坡坡比1：2.5～1：2.75，下游坝坡坡比1：2.25～1：2.5。设计标准为30年一遇；校核标准为300年一遇。

曼过龙水库大坝的建设单位为勐腊县曼过龙病险水库除险加固工程建设管理局，监理单位为云南省润滇工程技术咨询有限公司，质量与安全监督单位为西双版纳州水利水电工程质量监督站。曼过龙水库枢纽建筑物主要由大坝、溢洪道、输水隧洞组成。大坝坝型为均质土坝，最大坝高23.0m，坝顶宽4m，坝顶长136.0m；溢洪道：曼过龙水库溢洪道位于大坝左岸，为河岸正槽开敞式溢洪道，下泄流量为22.89m3/s。溢洪道由进口引渠段、溢流堰段、泄槽段、消力池、尾水渠段组成全长151.813m；输水隧洞：输水隧洞位于大坝的左岸，输水隧洞由进口段、闸室段、出口隧洞段、出口消力池段组成，全长191.868m。为混凝土浇筑，断面尺寸为1.5m×1.2m，设计最大过水流量1.74m3/s。

2 除险加固施工防渗墙技术

2.1 施工过程及注意事项

曼过龙水库上报设计工程概算总投资为799.93万元，批复工程概算投资为680.40万元。在具体的施工过程中，管理局派出技术人员与监理部进行了投资、进度、质量三方面的控制，结合工程实际和施工单位的情况，认真审核和督促施工单位制定有效的施工实施方案。在施工过程中，通过巡查、检查或旁站等方法进行签证验收，才准许进入下一道工序施工，严格执行规程规范，现场纠正不合理、不规范的施工方法，保证进场原材料合格，要求各单元工程必须达到设计要求，做到工程施工紧张有序，质量控制手段可靠有效，以及工程中存在的困难、问题也能及时得到当地政府和上级有关部门的指导和关心，使工程建设进展顺利按期完工。

2.2 施工具体标准

曼过龙水库大坝坝体采用防渗墙技术进行除险加固处理，严格按照设计方案及相关数据标准进行施工。防渗墙墙厚0.4m，防渗底界应伸入基岩1m，两岸端点应与最高库水位等高的地下水位衔接。大坝无需培厚，上游坝坡坡面为C15混凝土预制块护坡，厚10cm，下游坝坡采用草皮护坡，后坝坡坡脚处设置有排水棱体。为有利于下游坝坡排水和便于运行期间大坝观测，于大坝坝体下游坝坡设置有2.0m宽的踏步。

曼过龙水库大坝坝顶高程为638.00m。大坝长144.50m，宽4.0m，表层为30cm厚泥结石路面其下铺碎石垫层10cm。坝顶迎水面设有高0.50m的C20钢筋混凝土防浪墙，背水面为0.3×0.2m的C15混凝土路肩。为便于坝顶排水，设有D10排水管，每根长0.50m，每隔10m布设一根。曼过龙水库大坝上游坝坡坡比现状为二级，从上而下分别为1∶2.5、1∶2.75，下游坝坡坡比现状为二级，从上而下分别为1：2.25、1：2.50。

2.3 施工质量控制方式

2.3.1 保证导墙施工精度

导墙的施工应当在防渗墙造槽前完成，而且导墙的精度对防渗墙的质量有重要影响，因此对导墙的施工精度必须严格控制。具体要做到保证导墙内墙面垂直，相邻导墙间距严格按照标准进行控制，导墙背面的回填土应当足够夯实，同时严格禁止重型设备及车辆在导墙没有定型前从导墙上经过，保证导墙的施工精度和质量。

2.3.2 保证造孔施工精度

防渗墙造孔施工时，应将孔位的偏差控制在3cm以内，孔斜率控制在0.4%以内。造孔施工完成后，有必要对造孔的质量进行严格的检查，发现不合格的孔位后，及时进行相应的处理，保证造孔的精度，才能进行下一步的清空灌浆工作。在灌浆完成后，孔底所淤积的厚度应当在10cm之内。

2.3.3 保证泥浆质量标准

固壁泥浆的质量对于防渗墙的牢固程度有很大的影响，在固壁泥浆的施工中，必须严格按照施工标准进行。具体应保证固壁泥浆的粘度在20s以上，相对密度控制在1.05到1.30之间，含沙量控制在6%以内，酸碱度控制在7到9之间。在造孔工作进行时，泥浆固壁工作应当不间断地循环进行。

2.3.4 施工完成质量检测

防渗墙施工完成后的质量检测，对于防渗墙的质量控制有着“把关性”的重要作用。施工完成后一个月，开始进行防渗墙施工质量检测，检测的内容主要有：防渗墙墙体的均匀性、是否存在裂缝、是否存在空洞、是否存在变形等。检测过程应该本着“无损检测”的原则，采取钻孔取芯的方式，结合钻孔注水检测。防渗墙质量检测的依据是《钻芯法检测混凝土强度技术规范》中的相关标准。

3 结语

曼过龙水库集灌溉、防洪、提供饮用水等作用于一身，对于当地生态环境的保护、人民生活条件的提升都具有重要作用。曼过龙水库大坝的设计和施工结合了周围的自然环境条件和先进的施工技术，是大坝设计的典范，体现了设计人员的工程设计能力和施工人员的施工功底。曼过龙水库除险加固大坝防渗墙技术的应用，技术标准控制严谨，流程科学合理，让防渗墙的除险加固作用得到了充分体现，同时极大地保证了曼过龙水库大坝的实际使用性能。对于曼过龙水库除险加固大坝防渗墙技术的研究，有其积极的意义。

参考文献

[1] 黄川萍.深层搅拌水泥土防渗墙技术在某水库除险加固工程中的应用[J].人民珠江，2010（03）：12-15.

[2] 董永立.塑性混凝土在大坝防渗工程中的应用研究[D].南京理工大学，2012.

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs153524/