具备密码锁功能的电子速度计硬件设计

本电子速度计是一款基于STC89C52RC单片机及LCD1602液晶显示器作为主要元件，具有密码锁以及电子速度计两种功能的设备。首先通过检验输入的密码是否跟存储的数据相同，如果对比正确，就进行下一部功能，就是利用反射红外对管模块电路测量车轮是否转动；同时利用定时器、计数器对单位时间的脉冲进行计数，通过利用已输入的半径计算出速度，数据最后送到液晶显示屏显示出速度。

电子速度计

一、电子速度计原理

本设计能实时观测所测的速度并显示出来，主要将传感器输入单片机的脉冲信号频率（传感器通过将不同车速转换成不同频率脉冲信号）实时测量出来，由于信号的衰减、干扰等影响，在信号送到单片机之前要对其进行放大整形（电路中放大和整形功能包含在红外对管模块中），然后由单片机计算出速度，最后将速度以十进制形式显示在显示屏上。具体的内容就是，通过单片机的计数和定时功能，在单位的时间内对来自红外对管模块脉冲进行计数，车轮每转动一圈就产生一定数目的脉冲（本设计中设置成一圈产生一个脉冲），其中车轮的半径可提前测出，因而可以得出单位时间车子的位移，利用L=v t，可求出速度。//

本设计密码锁功能通过先把密码作数组处理存入单片机EEPROM当中（主要利用掉电存储功能），键盘输入数组后和原数组比对[4]，如果两数组数据一致，则系统跳转至测速模式，同时液晶显示屏显示实时速度。二、反射式红外对管模块

反射式红外对管模块原理图如图1，电路主要由比较器LM393及外围电路构成，红外放射管和1K电阻串接在电路当中。电源接通以后红外发射管一直处在工作状态，如果红外线没有被反射回接收端，则接收端的电阻值会变得很大，比较器中的+输入端的电位会接近于电源电压，比较器的―端的电位受到滑动变阻器调节处于一定值（介于0和Vcc之间）。所以，当比较器两端电压V+>V-时，比较器输出端为高电平；而当有物体反射时，红外接收端电阻值会变得很小，这时，V+

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs154035/