煤矿安全系统模糊综合评判

摘 要：以煤矿安全系统为研究对象，建立了煤矿安全等级评价指标体系，通过模糊综合评判法对安全系统的因素集进行单因素评价，结合所有因素的影响程度进行综合评判。算例表明采用模糊综合评判方法，能够对煤矿安全系统进行评估，提高系统的可靠性，保证矿业安全运行。方便各煤矿根据评价结果采取相应的措施，提高煤矿安全生产水平，在多准则、多目标或无结构特征的复杂问题领域具有广泛的应用价值。

关键词：模糊综合评判 煤矿 安全系统 可靠性

中图分类号：TU435 文献标识号：A 文章编号：1672-3791（2015）07（a）-0212-03

Abstract： Taking the coal mine safety system as the research object， the coal mine safety level evaluation index system was established. Single factor evaluation of the factor set to the safety system was evaluated through the fuzzy comprehensive evaluation method， and combined with the impact of all factors， the comprehensive evaluation was made. The numerical example shows that the fuzzy comprehensive evaluation method can be used to evaluate coal mine safety system， to improve the reliability of the system， and to ensure the safe operation of the mine. In the field of complex problem with multi criteria， multi object， or non structural characteristics， the application value is widely used， to facilitate the coal mine to take appropriate measures in accordance with the evaluation results， to improve coal mine safety production level.

Key Words： Fuzzy comprehensive evaluation；Coal mine； Security system； Reliability

为提高煤矿系统的安全水平，降低煤矿生产中出现的危险，有效掌控事故发生几率，更好的保障煤矿人员的生命安全及财产安全，因此煤矿安全系统的综合评价是一个迫在眉睫的问题。煤矿安全系统的评价方法有层次分析法和模糊综合评判法[1-2]。在评价中，由于事物受到多种因素的影响，因此必须兼顾各个方面，同时还需要考虑各因素的影响大小与轻重，而且如果所考虑的因素是具有模糊性的，这就需要应用模糊综合评判法，其评价的结果也带有模糊性。层次分析和模糊综合评判方法结合起来应用于煤与瓦斯突出预测研究中.实现了瓦斯突出危险性的定量预测和突出等级划分[3-5]。将定性和定量两者相结合进行评价，以提高煤矿的安全水平，从而使煤矿安全工作科学规范，以保障煤矿安全实现可持续生产。

1 模糊综合评判法

模糊综合评判的数学模型由3个要素组成，主要包括以下6个步骤：

（1）确定因素集，此处表示对被评判事物有影响的第个因素。通过这一步，是要建立指标体系，即确定各级的目标和影响因素，上一级的影响因素同时是下一级的目标。煤矿安全评价指标体系如图1所示。

（2）确定评语集，此处表示评价的第个等级。

（3）进行单因素评判，建立模糊评价矩阵。单独从一个因素出发进行评判，以确定评判对象对备择集元素的隶属程度，便称为单因素评判。通过单因素评判，确定每个因素对于各评价等级的隶属度。进行单因素评判，需给出从到的一个模糊映射：，，。

3 结语

模糊综合评判法是通过建立评价因素集，划分等级层次，全面综合考虑各因素的重要程度，进行综合评判，再根据最大隶属度原则，即可判断该煤矿的安全状况程度。并进行综合评判，解决了层次分析法中部分主观性带来的不足。结果表明，运用模糊综合评判评价煤矿安全系统，为安全系统评估提供了量化的基础。可以更好地反应煤矿安全的程度，提高了决策的有效性，方便各煤矿根据评价结果采取相应的措施，提高煤矿安全生产水平。

参考文献

[1] 王旭，霍德利.模糊综合评价法在煤矿安全评价中的应用[J].中国矿业，2008，17（5）：75-78.

[2] 刘亚静，毛善君，姚纪明，等.基于层次分析法的煤矿安全综合评价[J].矿业研究与开发，2007，27（2）：82-84.

[3] 郭德勇，范金志，马世志，等.煤与瓦斯突出预测层次分析-模糊综合评判方法[J].北京科技大学学报，2007，29（7）：660-664.

[4] 徐浩，李希建，陈守坤，等.层次分析-模糊综合评判法在突出危险区域预测中的应用[J].煤矿开采，2010 （1）：15-18，22.

[5] 刘鑫，王超，王春明，等.基于层次分析――模糊综合评判的矿井动力灾害预测[J].内蒙古煤炭经济，2014（12）：75-77，79.

EEGU范文网 www.eegu.com ：http://www.eegu.com/fw/gs154343/